Send søknad til:

Kva type støttemurar er søknadspliktige og kva er

unnateke frå søknadsplikt?

Når du skal setje opp støttemur er det tre ulike kategoriar som er aktuelle. Avhengig av plasseringa til støttemuren, utforminga, den maksimale høgda over terrenget og avstanden til eigedomsgrense, kan det vere at du:

- Kan byggje utan å søkje (altså ikkje søknadspliktig).

- Må søkje, men kan som tiltakshavar (tiltakshavar = byggherre / du som skal byggje) vere ansvarleg for søknaden og byggjearbeida sjølv.

- Må søkje og søknaden må bli send inn av føretak som tek på seg ansvar som ansvarleg søkjar, eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som sjølvbyggjar etter byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8. Prosjektering og utføring må bli gjort av føretak som tek på seg ansvar som høvesvis ansvarleg prosjekterande og ansvarleg utførande, eventuelt sjølvbyggjar med ansvarsrett for dette. Eventuell kontroll må bli gjort av føretak som tek på seg ansvar for kontroll. Alle føretak som tek på seg ansvar må oppfylle krav til kvalitetssikring jf. SAK10 kapittel 10 og krav til utdanning og praksis jf. SAK10 kapittel 11.

Her er tre tabellar med meir informasjon om dei ulike kategoriane:

| Ikkje søknadspliktig etter § 20-5 i plan- og bygningsloven (pbl) og SAK10 § 4-1 f): |
| --- |
| Kva type støttemurar gjeld dette for? | Kven er ansvarleg for kva? |
| Mur mot veg, med høgde inntil 0,5 m. | Denne kan du i dei fleste kommunar setje opp utan å søkje. Høyr med kommunen før du byrjar. Du bør samarbeide med naboane dine om utføringa, slik at fleire murar langs same vegen blir tilpassa kvarandre. |
| Mur med høgde inntil 1,0 m og avstand til nabogrense minst 1,0 m eller høgde inntil 1,5 m og avstand til nabogrense minst 4,0 m. Muren må ikkje hindre sikta i frisiktsoner mot veg. Muren skal ikkje på noko punkt bli bygd høgare enn maks tillaten høgde over terreng. Lengda på muren har ingenting å seie i denne samanhengen. | Desse murane kan du setje opp utan å søkje, dersom ikkje anna er bestemt i arealplan, som til dømes kommuneplanen sin arealdel eller reguleringsplan. Du er sjølv ansvarleg for at tiltaket (tiltaket = det du skal byggje) følgjer føresegnene i plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter, arealplanar, og andre løyve. Tiltaket må heller ikkje vere i strid med andre regelverk, som til dømes avstands- og avkøyringsreglar i vegloven eller byggjeforbodssone etter jernbaneloven. Muren må ikkje føre til fare eller urimeleg ulempe for omgjevnadene. Pass på at krava til tryggleik på konstruksjonen blir følgde. Før du byrjar å byggje rår vi deg til å informere naboane dine. Dersom du skal byggje i nærleiken av leidningar i grunnen rår vi deg til å ta kontakt med kommunen for å høyre om eventuelle avstandsreglar. Når du er ferdig med å byggje, må du informere kommunen om kva du har bygd og kvar på eigedomen det er plassert. Dette for at kommunen skal kunne oppdatere kartdata. |

Digital søknad

Dersom du skal søkje om løyve, tilrår vi at du sender elektronisk søknad gjennom ein av fleire søknadsportalar. Ved å bruke slike verkty får du på same tid ein betre kvalitetskontroll av søknaden. Mange kommunar har reduserte gebyr for søknader som innsend via internett. Sjå dibk.no for oversyn over ulike søknadsportalar.

| Søknadspliktig støttemur som du som tiltakshavar kan vere ansvarleg for sjølv etter § 20-4 i plan- og bygningsloven og SAK10 § 3-1: |
| --- |
| Kva type støttemurar gjeld dette for? | Kven er ansvarleg for kva? |
| Andre støttemurar enn dei som er nemnde i tabell 1, og som etter kommunen si vurdering kjem inn under føresegna i § 20-4 d) i pbø «andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver». Kva type støttemurar du kan søkje om sjølv som tiltakshavar må du altså avklare med kommunen. Einskilde kommunar har retningsliner for dette. Andre kommunar praktiserer til dømes at du sjølv kan søkje om støttemur med høgde inntil 1,5 m. Ein av føresetnadene er då at muren ikkje står på spesielt vanskeleg grunn og ikkje skal motstå stort jordtrykk (kjelde: SINTEF Byggforsk). | Dersom kommunen vurderer at muren du skal setje opp kjem inn under denne føresegna, kan du som tiltakshavar sende inn søknaden sjølv. Du er då ansvarleg for at tiltaket følgjer føresegnene i plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter, arealplanar som for eksempel kommuneplanen sin arealplan og reguleringsplan, og andre løyve. Kommunen kan føre tilsyn og be om at du mellom anna dokumenterer korleis krava i byggteknisk forskrift (TEK17) er følgde opp. |
| Send inn søknaden i eitt eksemplar. Ifølgje SAK10 § 5-4 skal han innehalde: |
| Søknadsblankett nr. 5153, eller eit enklare skjema for privatpersonar etter avtale med kommunen. Du finn meir informasjon og alle skjema for privatpersonar her. |
| Kvittering for nabovarsel og Opplysningar gjeve i nabovarsel. Du skal varsle naboar og gjenbuarar. Dersom du søkjer om dispensasjon, må du varsle særskilt om dette. Du skal bruke blankett nr. 5155 og i tillegg 5156 eller ein av dei enklare blankettane som ligg under Kvittering for nabovarsel for mindre byggeprosjekt litt lenger ned på same sida. Du kan ikkje sende søknaden til kommunen før frist for nabomerknader har gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar». |
| Eventuelle merknader frå naboar, med orientering om korleis desse eventuelt er tekne omsyn til. |
| Situasjonsplan. Kartet må vere av ny dato, og du kan tinge det hos kommunen. Plasseringa av muren må vere markert med farge på kartet, og måla på avstandar må vere sett. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – kva krevst?» |
| Teikningar i målestokk, t.d 1:100, eller skisse. Teikningane må vise høgde og utføring. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Teikningar – kva krevst?» |
| Eventuelt søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre føresegner, er det krav om grunngjeven søknad etter § 19-1 i plan- og bygningsloven. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Dispensasjon». |

Dei firesifra nummera i tabellen viser til blankettnummeret for byggjesaksblanketten som du finn på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

| Søknadspliktig støttemur med krav om ansvarlege føretak etter § 20-3 i plan- og bygningsloven: |
| --- |
| Kva type støttemurar gjeld dette for? | Kven er ansvarleg for kva? |
| Andre støttemurar enn dei som er nemnde i tabell 1 og 2. | Søknaden må bli send inn av føretak som tek på seg ansvar som ansvarleg søkjar, eventuelt av tiltakshavar med ansvarsrett som sjølvbyggjar. At du skal bli godkjent som sjølvbyggjar, krev at du har naudsynt kompetanse sjølv, eller at du knyter til deg nokon med slik kunnskap. |
| Send inn søknaden i eitt eksemplar. Ifølgje SAK10 § 5-4 skal han innehalde: |
| Søknadsblankett, inkludert erklæring om ansvarsrett for søkjar nr. 5174, 5175 og ev. 5184 og 5187 |
| Kvittering for nabovarsel og Opplysningar gjeve i nabovarsel. Du skal varsle naboar og gjenbuarar. nr. 5155 og 5156 Dersom du søkjer om dispensasjon, må du varsle særskilt om dette. Du kan ikkje sende søknaden til kommunen før fristen for nabomerknader har gått ut. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Nabovarsel –innhald og varslingsmåtar». |
| Eventuelle merknader frå naboar, med orientering om korleis desse eventuelt er tekne omsyn til. |
| Situasjonsplan. Kartet må vere av ny dato, og du kan tinge det hos kommunen. Plasseringa av muren må vere tydeleg markert, til dømes med farge på kartet, og måla på avstandar må vere sett. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Situasjonsplan – kva krevst?» |
| Teikningar i målestokk, t.d. 1:100, eller skisse. Teikningar må vise høgde på muren og utføring. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Teikningar – kva krevst?» |
| Gjennomføringsplan med oversyn over ansvarsområde inndelt i godkjenningsområde nr. 5185 og etter tiltaksklasse, kontrollområde, ansvarlege føretak og gjennomføring av oppgåvene. |
| Erklæring om ansvarsrett for prosjekterande, utførande og eventuelt kontrollerande nr. 5181 og ev. 5184 og 5187 |
| Eventuelle fråsegner og avgjerder frå andre styresmakter som nemnt i SAK10 § 6-2 (vegstyresmakt osb.) |
| Eventuelt søknad om dispensasjon. Er søknaden avhengig av dispensasjon frå plangrunnlaget eller andre føresegner, er det krav om grunngjeven søknad etter § 19-1 i plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift (TEK17) § 6-3. Du finn meir informasjon i informasjonsarket «Dispensasjon». |

Dei firesifra nummera til høgre i tabellen viser til blankettnummeret for byggjesaksblanketten som du finn på Direktoratet for byggkvalitet sine sider

##### Nokre råd og føresetnader når du skal setje opp støttemur:

Du må passe på at støttemuren

- Blir plassert i den avstanden fra eigedomsgrensa som er tillaten.

- Ikkje hindrar frisiktsoner mot veg.

- Ikkje på noko punkt blir bygd høgare enn maks tillaten høgde over terreng.

- Blir tilpassa terrenget og eventuelle andre murar i nærleiken.

- Blir utforma på ein estetisk god og tiltalande måte både i seg sjølv og i forhold til omgjevnadene.

- Blir plassert heilt nøyaktig mot veg/gateside. Om du ikkje er heilt sikker på eigedomsgrensa di mot vegen/gata bør du tinge påvising av grenselina frå kommunen.

- Blir sikra mot at nokon fell ned dersom muren er høgare enn 0,5 meter.

- Blir bygd slik at han følgjer krava til konstruksjonstryggleik.

Dersom det er offentlege vass- og avløpsleidningar i nærleiken er det lurt å kontakte kommunen for å avklare kvar leidningane ligg, slik at muren ikkje blir til ulempe for vedlikehald av leidningane.

Når kan du byrje å byggje?

Om støttemuren du skal byggje ikkje er søknadspliktig, kan du byrje å byggje med ein gong du har avklaraat vilkåra for unnatak frå søknadsplikt er oppfylt.

Om støttemuren du skal byggje er søknadspliktig, kan du byrje tre veker etter at kommunen har fått søknaden, dersom desse vilkåra er oppfylte etter § 21-7 i plan- og bygningsloven:

- Søknaden er komplett, det vil seie at han inneheld all naudsynt informasjon

- Oppføring av bygget er i samsvar med gjevne føresegner eller i medhald av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhenta på førehand).

- Det er ikkje naudsynt med ytterlegare løyve, samtykke eller fråsegn frå anna styresmakt etter SAK10 § 6-2.

- Det ikkje ligg føre merknader frå naboar. *)

- Kommunen ikkje har gjeve deg melding om forlenga frist for sakshandsaminga etter SAK10 § 7-3.

*) Dette vilkåret gjeld ikkje når støttemuren er slik at du etter kommunen si vurdering kan søkje sjølv utan å bruke ansvarlege føretak. Sjå tabell 2 og pbl § 21-7 tredje ledd.

Er ikkje desse vilkåra fylte, må du vente med å byggje til du har fått skriftleg løyve frå kommunen. Kommunen har då frist på 12 veker til å gje deg svar. Sjå pbl § 21-7.

Når den søknadspliktige muren er ferdig bygd, skal du som tiltakshavar / ansvarleg søkjar be kommunen om ferdigattest.